ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РН-КРАСНОЯРСКНИПИНЕФТЬ»

СРО Союз «Проектные организации» ОАО «НК «Роснефть»

Свидетельство № П-124-087.2 от 19 января 2017 г.

Заказчик – АО «Самотлорнефтегаз»

ОБУСТРОЙСТВО ЛОДОЧНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА №3 И ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ по планировке территории

Основная часть Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

173917/00527Д-125-903000-ППТ1

Ревизия С02

2017

| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| --- |
| «РН-КРАСНОЯРСКНИПИНЕФТЬ» |
| СРО Союз «Проектные организации» ОАО «НК «Роснефть» |
| Свидетельство № П-124-087.2 от 19 января 2017 г. |
| Заказчик – АО «Самотлорнефтегаз» |
| ОБУСТРОЙСТВО ЛОДОЧНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА №3 И ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ по планировке территории |
| Основная часть Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов |
| 173917/00527Д-125-903000-ППТ1 |
| Ревизия С02 |
| Главный инженер проекта | К.Я. Иванов |
| 2017 |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Основная часть. Раздел1. Проект планировки территории. Графическая часть |
| 173917/00527Д-125-903000-ППТ1-Ч-01 | Раздел 1. Проект планировки территории. Основная часть. Чертеж красных линий (М 1:2000) Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (М 1:2000) |  |
| 173917/00527Д-125-903000-ППТ1-Ч-02 | Раздел 1. Проект планировки территории. Основная часть. Чертеж красных линий (М 1:2000) Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (М 1:2000) |  |
| Основная часть. Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта |
| 173917/00527Д-125-903000-ППТ1-С | Содержание тома | 2 |
| 173917/00527Д-125-903000 | Основная часть. Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов | 5 |

Содержание ППТ1

- Список исполнителей

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | Иванов К.Я. |  | 02.02.2018 |
| Начальник отдела генпланов и дорог | Чернов Е.А. |  | 02.02.2018 |
| Инженер 1 категории | Боднарчук Д.А. |  | 02.02.2018 |

Содержание

1	НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	6

1.1	Характеристика планируемого развития территории	6

1.2	Краткая техническая характеристика объекта	6

2	СОСТАВ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	8

Таблица 2.1 - Ведомость отвода земельных участков, предназначенных для  строительства объектов в рамках проекта « Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения»	8

3	ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	9

4	ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	10

5	ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	11

6	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ	12

7	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	13

8	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	14

9	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	15

9.1	Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова	15

9.2	Мероприятия по охране растительного и животного мира	15

10	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	17

10.1	Инженерно-технические мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов	17

10.2	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	17

11	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	19

11.1	Этапы развития территории	19

12	ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА	20

13	ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	21

14	ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	22

|  | Приложение А Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов (на 16 листах) |
| --- | --- |

# НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

## Характеристика планируемого развития территории

В целях создания необходимых условий для социально-экономического развития Красноярского края, обеспечивающих увеличение темпов роста валового продукта, выполняется освоение новых месторождений полезных ископаемых и, в частности, реализация инвестиционного проекта по освоению Лодочного нефтяного месторождения.

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на проектирование, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Водным кодексом РФ.

## Краткая техническая характеристика объекта

Административно объект проектирования «Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения» находится в Туруханском муниципальном районе, Красноярского края в пределах территории Лодочного лицензионного участка, 1,3 км на юго-восток от озера Лодочное и 5,1 км на юго-восток от озера Малое Островное.

Согласно заданию на проектирование объекта «Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения» предусматривается строительство следующих объектов:

Кустовая площадка №3

Объект необходим для расположения буровой установки и вспомогательных сооружений на период бурения, а также  эксплуатационных скважин на нефть и объектов инфраструктуры на период эксплуатации.

Автомобильная дорога «Сверток на КП №3 – КП №3»

Объект необходим для доставки строительного  материала к месту строительства площадок и дорог на Лодочном месторождении.

Площадка камер приема/запуска СОД в Т.2

Трасса ВЛ 35 кВ на участке «ПС 110 кВ Лодочная – КП №3»

Началом проектируемой ВЛ 35 кВ является портал 35 кВ на ПС 110 кВ Лодочная, окончанием проектируемой ВЛ 35 кВ является приемный портал 35 кВ на ПС 35/6 кВ Куст 3Л.

Общая протяженность ВЛ 35 кВ составляет 3,582 км. Количество углов поворота – 15 шт.

Номинальный класс напряжения ВЛ, кВ: 35

Количество цепей ВЛ: 2

Категория надежности электроснабжения -1

Марка проводов в фазе: АС 120/19 (ГОСТ 839-80)

На проектируемой ВЛ 35 кВ предусматривается подвеска сталеалюминевого провода марки АС 120/19 по ГОСТ 839-80*, один провод в фазе.

Проектируемая ВЛ 35 кВ предусматривается на двухцепных свободностоящих стальных оцинкованных опорах. Типы опор определены с учетом района по гололеду, сечения проводов, количества монтируемых цепей проводов и тросов, условий прохождения трассы ВЛ 35 кВ и задания на проектирование.

В качестве анкерно-угловых приняты следующие типы опор:

1У110-2 - унифицированные стальные двухцепные опоры по типовому проекту 3.407.2-170.3;

1У110-2+5 - унифицированные стальные двухцепные опоры с подставкой 5 метров по типовому проекту 3.407.2-170.3;

1У110-2+10 - унифицированные стальные двухцепные опоры с подставкой 10 метров по типовому проекту 3.407.2-170.3;

1У110-2+15 - унифицированные стальные двухцепные опоры с подставкой 15 метров по типовому проекту 3.407.2-170.3.

Для закрепления анкерных и промежуточных опор в многолетнемерзлом грунте, предусмотрено применение свай из стальной трубы по ГОСТ 10704-95 диаметром 325 мм с толщиной стенки 8 мм длиной 9, 11 метров.

Фундаментные балки Б35 приняты по серии 3.407.9-146.

Трасса КЛ 0,4 кВ на участке «КП №3 – площадка запуска/приема СОД в Т.2»

Для электроснабжения площадки СОД т.2 предусматривается прокладка 2-х кабельных линий 0,4кВ от кустовой площадки 3 по эстакаде ВПТ.

Длина кабельной линии – 800,0 м.

Кабельные эстакады приняты, в основном, совмещенными на общих строительных конструкциях с технологическими эстакадами.

Высота кабельной эстакады принята не менее 2,5 м от планировочной отметки земли до кабельных конструкций.

Кабели к взаиморезервируемым электроприемникам прокладываются на разных сторонах эстакады с расстоянием по горизонтали между ними 600 мм.

Для подключения электропотребителей (электродвигатели насосов, электропривода задвижек, электрообогрев промысловых трубопроводов, освещение) в проекте предусматривается распределительного устройства низкого напряжения (НКУ 0,4 кВ). Распределительное устройство низкого напряжения (1-НКУ 0,4 кВ) СОД т.2 подключено от разных линейных ячеек трансформаторной подстанции 2КТП-6/0,4кВ площадки Куст 3Л кабелем марки ВБШвнг(А)-ХЛ 4х240.

Трасса водовода высокого давления на участке «КП №3 – Т.2 – БКНС»

Трасса промыслового трубопровода на участке «КП №3 – Т.2 – УПН»

Участки для строительства объекта выбраны из состава земель промышленности и земель запаса.

# СОСТАВ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

На основании задания на проектирование по объекту «Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения», предусматривается строительство следующих объектов:

Кустовая площадка №3;

Автомобильная дорога «Сверток на КП №3 – КП №3»;

Площадка камер приема/запуска СОД в Т.2;

Трасса ВЛ 35 кВ на участке «ПС 110 кВ Лодочная – КП №3»;

Трасса КЛ 0,4 кВ на участке «КП №3 – площадка запуска/приема СОД в Т.2»;

Трасса водовода высокого давления на участке «КП №3 – Т.2 – БКНС»;

Трасса промыслового трубопровода на участке «КП №3 – Т.2 – УПН».

Способ образования земельных участков из государственной и (или) муниципальной собственности.

Общая площадь отвода земельного участка под строительство проектируемых объектов составила 535 479 м2 , в т.ч. земли запаса – 364 178 м2, земли промышленности – 128 165 м2, из сданных земель промышленности – 43 136 м2.

Площади отвода земельных участков в рамках проекта «Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения» в границах Туруханского муниципального района приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Ведомость отвода земельных участков, предназначенных для 
строительства объектов в рамках проекта « Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения»

| Наименование объекта | Площадь отвода, м2 | На период строительства, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Участки ранее учтенные из земель промышленности | Участки вновь испрашиваемые из земель промышленности | Земли запаса |
| Кустовая площадка №3 (период бурения) в т.ч.: - кустовая площадка №3 (период эксплуатации) | 251 743 110 591* | - - | 1 448 1099* | 250 295 109 492* |
| Автомобильная дорога «Сверток на КП №3 – КП №3» | 11 298 | - | - | 11 298 |
| Трасса ВЛ 35 кВ на участке «ПС 110 кВ Лодочная – КП №3» | 95 635 | 9251 | 27 942 | 58 442 |
| Коридор коммуникаций в составе: трасса водовода высокого давления на участке «КП №3 – Т.2 – БКНС», трасса промыслового трубопровода на участке «КП №3 – Т.2 – УПН», трасса КЛ 0,4 кВ на участке «КП №3 – площадка запуска/приема СОД в Т.2» площадка камер приема/запуска СОД в Т.2 | 176 803 | 118 914 | 13 746 | 44 143 |
| Итого | 535 479 | 128 165 | 43 136 | 364 178 |

# ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проектируемые объекты размещаются в Туруханском муниципальном районе Красноярского края в пределах территории Лодочного лицензионного участка, 1,3 км на юго-восток от озера Лодочное и 5,1 км на юго-восток от озера Малое Островное.

Кадастровый округ – 24 – Красноярский край.

Кадастровый район – 37 – Туруханский район.

Кадастровый квартал – 6201001 – Северо-западная часть.

# ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Перечень координат характерных точек границ планируемого размещения линейных объектов представлен в Приложении А.

# ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов нет.

# ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения проектом не предусматривается.

# ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проектируемые объекты размещаются на безопасных расстояниях от существующих зданий и сооружений. Проектом предусмотрена охранные зоны промыслового трубопровода, водовода высокого давления, ВЛ 35 кВ, в которых не допускается выполнение строительных работ без согласования с эксплуатационной организацией. В период эксплуатации проектируемых объектов должен осуществляться периодический контроль за их состоянием.

Мероприятий от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемых объектов не требуется

# ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с заключением Министерства культуры Красноярского края, в границах формируемых земельных участков, объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения отсутствуют.

# ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

При осуществлении строительных работ необходимо выполнять требования 
Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7 ФЗ. Рациональная организация производства работ и эксплуатация строительной техники, а также наличие всех технических средств гигиенических сертификатов должны исключить отрицательное воздействие на окружающую природную среду или свести их до 
минимума.

Для исключения возможности негативного влияния в период строительства 
проектируемых объектов на земельные ресурсы проектом предусмотрен ряд 
мероприятий:

- сохранение мохово-растительного покрова на территории строительства линейных объектов;

- сохранение границ, отведенных для выполнения СМР;

- своевременный вывоз всех видов отходов с территории проведения работ;

- масла со всех агрегатов и механизмов собираются в специальные емкости (бочки и др.) и отправляются на регенерацию;

- соблюдение правил пожарной безопасности в период проведения 
строительно-монтажных работ;

- полный запрет на бесконтрольное передвижение строительной техники вне организованных проездов;

Контроль за выполнением мероприятий по охране природы и состоянием 
окружающей среды в период строительства объекта проектирования осуществляется 
руководителями подрядных организаций.

## Мероприятия по охране растительного и животного мира

В целях снижения воздействия на животный и растительный мир в период 
эксплуатации настоящим проектом предусмотрен комплекс технологических, технических и организационных мероприятий, направленный, в первую очередь, на повышение 
эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности 
проектируемых объектов:

- антикоррозионная изоляция строительных конструкций и оборудования, 
электро-химзащита;

- использование комплекса технических средств для обеспечения пожарной 
безопасности объекта и соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации;

- запрещение нелицензированной охоты на территории месторождения;

- проведение мониторинга состояния растительного и животного мира в район проектируемого объекта;

- размещение всех работающих механизмов в тепло- шумо- изоляционных 
блок-боксах заводского изготовления;

- рекультивация нарушенных земель.

# ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

## Инженерно-технические мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов

Инженерно-технические мероприятия по повышению эффективности защиты 
производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения заключаются в следующем:

- рациональная планировка территории проектируемого объекта с учетом 
противопожарных разрывов;

- проектирование и строительство сооружений с жестким каркасом;

- подготовка к защите оборудования, трубопроводов и КИПиА;

- внедрение технологических процессов, обеспечивающих снижение опасности возникновения вторичных очагов поражения;

- проведение противопожарных мероприятий;

- применение технических средств, своевременного оповещения персонала;

- технические и организационные решения, обеспечивающие беспрепятственную эвакуацию персонала;

- наличие у эксплуатирующей организации материально-технических средств, для ликвидации последствий ЧС.

Руководитель организации непосредственно несет ответственность за подготовку объекта экономики к устойчивому функционированию в военное и мирное время.

Контроль радиационной и химической обстановки в мирное время осуществляется силами и средствами органов ГОЧС, в военное время – силами и средствами 
предназначенными для обеспечения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с требованиями Статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

систему предотвращения пожара;

систему противопожарной защиты;

комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений 
допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и 
направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в 
результате пожара.

Противопожарная защита проектируемого объекта основана на применении 
способов, регламентированных ГОСТ 12.1.004-91 (п. 3.1), а именно:

применение первичных средств пожаротушения;

разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей.

Система противопожарной защиты сооружений обеспечивает возможность 
эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

Целью системы предотвращения пожаров является исключение условий 
возникновения пожаров.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
ограничение последствий их воздействия обеспечивается:

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- организацией деятельности подразделений пожарной охраны.

Противопожарная безопасность сооружений достигается применением 
конструкций и материалов, имеющих необходимый предел огнестойкости и 
обеспечивающих их безопасную эксплуатацию, согласно Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В результате принятых проектных решений проектируемый объект обеспечен 
системами пожарной безопасности, направленными на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара.

# ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Этапы развития территории

Очерёдность  планируемого  размещения  объекта «Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения», этапы строительства объекта, следует определять на последующих стадиях проектирования.

# ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

Размещение проектируемых объектов на месторождении выполнено, исходя из требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности.

Размеры кустовой площадки №3 обоснованы количеством разбуриваемых скважин, типом буровой установки, размещением бурового оборудования и сооружений на период эксплуатации кустовой площадки.

Ориентирование площадки и размещение сооружений выполнено с учетом координат первой скважины и направления движения станка, подхода инженерных коммуникаций.

Расстояние между скважинами на кусте № 3 принято 13 метров в группе по 4 скважины. Расстояние между группами 15 м.

За пределами кустовой площадки предусмотрена площадка для стоянки пожарной техники размером 20 х 20 м.

Проектом принята система сплошной вертикальной планировки площадки в насыпи. Организация рельефа выполнена из условия скорейшего отвода поверхностных вод от проектируемых зданий и сооружений. На кустовой площадке №3 водоотвод решен в сторону водоотводного лотка.

На период бурения по периметру кустовой площадки №3 запроектировано устройство обвалования. Высота обвалования от уровня планировочной отметки – 1,00 м, ширина полочки - 0,50 м, заложение внутренних откосов принято 1:2, внешних откосов – 1:2. Для проезда техники через обвалование предусмотрено устройство пандусов с покрытием из щебня, уложенного по способу заклинки.

Размеры площадки камер приема/запуска СОД приняты с учетом расположения технологического оборудования, конструкции эстакад промысловых трубопроводов.

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Чертежи планировки территории объекта строительства разработаны на топографической основе в масштабе 1:2000 и представлены в графических материалах шифр 173917/00527Д-125-903000-ППТ1 (листы 1,2).

# ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта, подпункта тома |
| --- | --- |
| с изменениями на 31.12.2017 № 507-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | 1.1 |
| с изменениями от 31.12.2017 № 507-ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | 1.1 |
| с изменениями от 29.07.2017 № 261-ФЗ | Водный кодекс Российской Федерации | 1.1 |
| с изменениями от 29.12.2017 № 471-ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | 1.1 |
| СП 231.1311500.2015 | «Обустройство нефтяных и газовых месторождений» | 2 |
| СП 4.13130.2013 | «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | 2 |